Как заполнять: В места, выделенные желтым проставить данные своего МКД

АКТ

осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома по адресу: 
г. _________, ул. _________, д. __

«__» ______  20__ г.                                                                                                                 г. ______

Комиссия в составе:

________________________, директор ООО «___________» (председатель правления ТСЖ_________)

____________________, инженер ____________________________

провела осмотр технического общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. ___________, ул. ______________, дом № __ (далее – МКД).

1. Общие сведения по МКД:

1.1. Год ввода в эксплуатацию – 1987, типовая строительная серия I-464Д, количество этажей – 9, количество подъездов – 6, количество жилых помещений – 204 (из них оборудованных индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения – 200), количество лифтов – 6, в том числе грузовых – 0.

1.2. Общая площадь МКД по техническому паспорту – 15 777,00 кв.м.

1.3. Общая площадь помещений МКД (жилые + нежилые) – 11430,37 кв.м., в т.ч. жилых - 9 488,07 кв.м. (жилая площадь – 6120 кв.м.), нежилых – 1942,3 кв.м. (площадь нежилых помещений, оборудованных приборами учета тепловой энергии на отопление – 0 кв.м., площадь нежилых помещений, оборудованных приборами учета тепловой энергии на горячее водоснабжение – 0 кв.м., площадь нежилых помещений, оборудованных приборами учета электрической энергии – 1942,3 кв.м.).

1.4. Количество зарегистрированных граждан в МКД - 564 человек.

1.5. Процент износа МКД – 14% по состоянию на «16» декабря 1998 г.

1.6. Сведения о ранее проведенных капитальных ремонтах общего имущества МКД.

| Год проведения | Вид ремонта |
| --- | --- |
| 2016 | Ремонт крыши |
| 2018 | Замена лифтов (2 шт.) |

1.7. Тип крыши: невентилируемая.

1.8. Тип фасад: крупнопанельный, кирпичный

1.9. Тип фундамента: свайный

1.10. Чердак не имеется/имеется/имеется теплый (отметьте теплый чердак, если вентиляция выведена в чердачное помещение). (оставить нужное)

1.11. Подвал или техническое подполье не имеется/имеется/имеется отапливаемый

1.12. Проведенные мероприятия по утеплению:

- входные двери утеплены/есть доводчики; (оставить нужное)

- утеплены чердачные перекрытия/крыша; (оставить нужное)

- утеплены перекрытия над подвалом/по грунту. (оставить нужное)

| Наименование элемента | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования в т.ч.: |  |  |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – 51 шт. Материал пола — бетон | Количество лестничных площадок требующих текущего ремонта пола - 51 шт. (местами выбоины, сколы в бетонном слое). |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 105 шт. Материал лестничных маршей – железобетон Материал ограждения – металл Материал балясин - металл | Количество лестниц, требующих ремонта - __6__ шт. В том числе: лестничных маршей - __105___ шт. ограждений - 12 шт (деформации, частичное отсутствие элементов) балясин –30 шт. (деформации, частичное отсутствие). |
| Лифтовые шахты | Количество: - лифтовых шахт - 6 шт. | - |
| Технические этажи | Количество – 3 шт. Материал пола – бетон | Местами наличие строительного и бытового мусора. |
| Технические подвалы | Количество – 3 шт. Перечень инженерных коммуникаций проходящих через подвал: 1. Трубопроводы ХВС; 2. Трубопроводы ГВС; 3. Трубопроводы отопления; 4. Трубопроводы канализации; 5. Электропроводка. Перечень установленного инженерного оборудования: Узлы управления - 6 шт. | Местами увлажнение грунта, наличие строительного и бытового мусора. Состояние электропроводки: скрутки, провисание, ветхость. Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1. Трубопроводы ГВС (частично); 2. Трубопроводы отопления (частично); 3. Трубопроводы канализация (частично); 4. Электропроводка (частично). Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающееся в ремонте: 1. Трубопроводы ГВС (частично); 2. Трубопроводы отопления (частично); 3. Трубопроводы канализация (частично); 4. Электропроводка (частично). |
| Мусоросборные камеры | Количество – 6 шт. Мусоросборные контейнеры – 6 шт. | Требуется / не требуется ремонт отделочного слоя стен, потолков и полов |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента — свайный | Состояние – местами разрушения. |
| Наружные стены | Подъезды №№ 1, 2, 6 – кирпич, облицовка плиткой; Подъезды №№ 3-5 – панель, облицовка плиткой. | Местами отслоение, выпадение облицовочной плитки. |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов – 6 шт. Материал отделки: стен –окраска, побелка. Материал отделки потолков - побелка. | Количество подъездов нуждающихся в ремонте – 6 шт. (местами отслоение, разрушение покрасочного, побелочного и штукатурного слоев стен и потолков). |
| Перекрытия | Количество этажей - 9 Материал – железобетон. | - |
| Крыши | Количество – 3 шт. Вид кровли - плоская. Материал кровли – мягкое покрытие. | Характеристика состояния – над подъездами №№ 3-5 – удовлетворительное; над подъездами №№ 1, 2, 6 – местами нарушение уклона, разрывы и вспучивания ковра. |
| Двери | Количество дверей: - наружных ограждающих вход в помещения общего пользования — __ шт., площадь – __ кв.м.; - внутренних ограждающих вход в помещения общего пользования — __ шт., площадь – __ кв.м.; - двери мусорокамер – __ шт., площадь – ___ кв.м.; - эвакуационные выходы лестничных клеток (не остекленные) – __ шт., площадь – ___ кв.м. - иные двери – __ шт., площадь – ___ кв.м. | Состояние удовлетворительное |
| Окна | Количество и площадь окон: - в квартирах – ___ шт. (из них замененных - ___ шт.), площадь окон и балконных дверей в квартирах - ________ кв.м.; - в нежилых помещениях – шт. (из них замененных - __ шт.), площадь окон в нежилых помещниях – ___ кв.м. - расположенных в помещениях общего пользования – __ шт. (из них замененных - ___ шт.), площадь окон в местах общего пользования - ___ кв.м. Материал и конструктивное исполнение окон и балконных дверей в квартирах (при строительстве): - дерево/алюминий; (оставить нужное) - двойной раздельный/спаренный/ одинарный (оставить нужное) | Количество окон расположенных в помещениях общего пользования требующих ремонта 93 шт. из них деревянных – 93 шт. (частичное отсутствие, рассыхание рам). |
| Крыльца | Количество – 9 шт.; Материал - бетон. Козырьки - плиты. | Разрушение бетонных покрытий крылец, наличие металлических стяжек между козырьками и опорными плитами крылец подъездов №№ 3-5. |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Система отопления | Однотрубная/двухтрубная (оставить нужное) Термостаты в наличии/отсутствуют (оставить нужное) Авторегулирование: Элеваторный узел/ автоматизированный узел управления системой отопления (АУУ СО)/ автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП)/ без смешивающих устройств (непосредственное подключение (оставить нужное) |  |
| Система горячего водоснабжения МКД | Вид горячего водоснабжения: Централизованное (когда для приготовления горячей воды используется тепловая энергия от внешнего источника)/ децентрализованное (с приготовлением горячей воды в индивидуальных поквартирных газовых водонагревателях) (оставить нужное) Схема централизованной системы ГВС: Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети/ закрытая с приготовлением горячей воды в центральном тепловом пункте (ЦТП)/ закрытая с приготовлением горячей воды в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) (оставить нужное) Степень комфортности МКД по горячему водоснабжению: Умывальники, мойки, души, сидячие ванны/ Умывальники, мойки, души, ванны от 1.5 м/ Умывальники, мойки, души, ванны от 1.5 м/с регуляторами давления/ С повышенными требованиями к благоустройству (оставить нужное) Тип системы горячего водоснабжения: Изолированные стояки/ Полотенцесушители/ Наличие циркуляционного трубопровода (оставить нужное) |  |
| Задвижки, вентили на системах теплоснабжения | Количество: задвижек - __ шт. вентилей - ___ шт. | Состояние удовлетворительное |
| Радиаторы в подъездах | Материал и количество – Металлические - __ шт. | Состояние удовлетворительное |
| Полотенцесушители | Количество – __ шт. | - |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек - нет; вентилей - 51 шт. Кранов - нет. | Состояние удовлетворительное |
| Мусоропровод | Кол-во - _ шт Количество загрузочных устройств — __ шт. | Нарушение целостности стволов в подъездах №№ 1-6 (наличие сквозных отверстий) |
| Лифты и лифтовое оборудование | Количество - __ шт., в т.ч. в том числе: новых энергоэффективных лифтов со встроенным частотно-регулируемым приводом и эффективной программой управления - __ шт. Суммарная мощность лифтов - __ кВт | Количество лифтов требующих: замены – __ шт. |
| Освещение мест общего пользования | Подъезды (наружное освещение): кол-во – __ шт., из них лампы накаливания – __ шт.; люминесцентные лампы – __ шт.; компактные люминесцентные лампы – __ шт.; светодиодные осветительные приборы – __ шт.; другие осветительные приборы – __ шт.; наличие датчиков присутствия – да/нет; (оставить нужное) средняя единичная мощность прибора – __ Вт. Лифтовые холлы и лестничные площадки: кол-во – __ шт., из них лампы накаливания – __ шт.; люминесцентные лампы – __ шт.; компактные люминесцентные лампы – __ шт.; светодиодные осветительные приборы – __ шт.; другие осветительные приборы – __ шт.; наличие датчиков присутствия – да/нет; (оставить нужное) средняя единичная мощность прибора – __ Вт. Межквартирный коридор: кол-во – __ шт., из них лампы накаливания – __ шт.; люминесцентные лампы – __ шт.; компактные люминесцентные лампы – __ шт.; светодиодные осветительные приборы – __ шт.; другие осветительные приборы – __ шт.; наличие датчиков присутствия – да/нет; (оставить нужное) средняя единичная мощность прибора – __ Вт. Подвал (при наличии): кол-во – __ шт., из них лампы накаливания – __ шт.; люминесцентные лампы – __ шт.; компактные люминесцентные лампы – __ шт.; светодиодные осветительные приборы – __ шт.; другие осветительные приборы – __ шт.; наличие датчиков присутствия – да/нет; (оставить нужное) средняя единичная мощность прибора – __ Вт. Чердак (при наличии): кол-во – __ шт., из них лампы накаливания – __ шт.; люминесцентные лампы – __ шт.; компактные люминесцентные лампы – __ шт.; светодиодные осветительные приборы – __ шт.; другие осветительные приборы – __ шт.; наличие датчиков присутствия – да/нет; (оставить нужное) средняя единичная мощность прибора – __ Вт. Освещение придомовой территории: кол-во – __ шт., из них дуговые ртутные люминесцентные лампы (ДРЛ) – __ шт.; натриевые газоразрядные лампы (ДНаТ) – __ шт.; светодиодные осветительные приборы – __ шт.; наличие датчиков присутствия – да/нет; (оставить нужное) средняя единичная мощность прибора – __ Вт. | Состояние удовлетворительное |
| Электрооборудование | Электропроводка в МОП; Поэтажные электрощиты – 51; Электрические шкафы – 13 шт. | Электропроводка – требуется частичная замена (скрутки, провисания); Электрические шкафы – требуется замена 10 шкафов. |
| Насосное оборудование (при наличии в МКД) | Число циркуляционных насосов в системе отопления (всего) – __ шт., суммарная мощность насосов – ____кВт, в том числе: энергоэффективных насосов со встроенным частотно-регулируемым приводом и системой управления электродвигателем – ___ шт. Число циркуляционных насосов в системе горячего водоснабжения (всего) – ___ шт., суммарная мощность насосов – ____кВт, в том числе: энергоэффективных насосов со встроенным частотно-регулируемым приводом и системой управления электродвигателем – ___ шт. Число повысительных насосов в системе холодного водоснабжения (всего), – __ шт., суммарная мощность насосов – ____кВт, в том числе: энергоэффективных насосов со встроенным частотно-регулируемым приводом и системой управления электродвигателем – ___ шт. | Состояние удовлетворительное |
| Прочее энергетическое оборудование (при наличии в МКД) | Суммарная электрическая мощность – ___ кВт; Период работы прочего энергетического оборудования в течение года – ____ часов. |  |
| Сети газоснабжения | Имеются | Частично не окрашены |
| Трубопроводы ливневой канализации | Количество – 6 шт. | - |
| Защитные сетки на сливных отверстиях ливневой канализации на кровле | Количество – 9 шт. | Отсутствуют 3 шт. (требуется установка) |
| Вытяжные каналы канализации | Количество – 26 шт. | - |
| Указатели наименования улицы, на фасаде многоквартирного дома | Указатели на входах в подъезды (с подсветкой) – 5 шт. | Состояние удовлетворительное |
| Урны | Количество – 10 шт. | Требуется установка 4 шт. у подъездов |
| Пандусы | Металлические - 2 (подъезды №№ 5,6); Бетонные – 6 шт. на крыльцах подъездов. | - |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома | Кадастровый номер: 59:01:4410884:27 Площадь: 10170,00 кв. м | - |

| Управляющая организация ООО «___________» Директор _________________ (______________) м.п. | председатель Совета МКД _________________ (______________) м.п. |
| --- | --- |

Присутствующие при проведении осмотра: